Описание объема работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы. |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см | 100 деревьев | 2,1 |  |
| 2 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 пней | 2,1 |  |
| 3 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см | 100 пней | 2,61 |  |
| 4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см | 100 деревьев | 2,1 |  |
| 5 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли | 100 м2 | 250 |  |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза | 337,75 |  |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 337,74 |  |
| Благоустройство. |
| 10 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 21 |  |
| 11 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 10 |  |
| 12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 | 1000 м3 грунта | 480 |  |
| 13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 | 1000 м3 грунта | 300 |  |
| 14 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 20 |  |
| 15 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 40 |  |
| Раздел 2. Электрическое освещение. |
| Демонтажные работы. |
| 16 | Демонтаж опор железобетонныыыых коничческих L =9м СКЦ-9-2,5-1 | 1 опора | 20 |  |
| 17 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,2 |  |
| 18 | Демонтаж: кабеля | 100 м | 11,5 |  |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 14 |  |
| 20 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 14 |  |
| 21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 14 |  |
| Монтажные работы. |
| 22 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,054 |  |
| 23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 8,1 |  |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ( вывоз грунта после копания) | 1 т груза | 8,1 |  |
| 25 | Устройство подстилающих слоев: гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,9 |  |
| 28 | Цоколь к опорам | 1 шт. | 30 |  |
| 29 | Фундамент опор ОГК-8 ФМ-0,219-2,0-300 Ц=11684руб с НДС ) матер =мат/6,44- мат Транспортные расходы -2% | шт | 30 |  |
| 30 | Установка опоры ОГК-8 | 1 т конструкций | 3,57 |  |
| 31 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | -3,6771 |  |
| 32 | Опора граненая коническая 8м ОГК-9 Ц=19723руб с НДС ( МАТ -МАТ/6,44- мат ) Транспортныые расходы -2% | шт | 30 |  |
| 33 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 20 |  |
| 34 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 | 1 шт. | 10 |  |
| 35 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,5-О2-ц (ТАНС.41.124.000) для двухрожковых светильников | шт. | 10 |  |
| 36 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П3-ц для однорожковых светильников.(ТАНС.41.063.000) | шт. | 20 |  |
| 37 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | 1 шт. | 30 |  |
| 38 | Светильник консольный Победа LED-100-ШБ/К50 Galad Ц=7554,97 руб с НДС ( мат= мат/6,44-мат ) Транспортные расходы -2% - однорожковые | шт | 20 |  |
| 39 | Светильник консольный Победа LED-100-ШБ/К50 Galad Ц=7554,97 руб с НДС ( мат= мат/6,44-мат ) Транспортные расходы -2% - двухрожковые. | шт | 10 |  |
| 40 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 3 |  |
| 41 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм | т | 0,14202 |  |
| 42 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,3 |  |
| 43 | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп | т | 0,05889 |  |
| 44 | Зажим соединительный ЗС -2Гц | шт. | 210 |  |
| 45 | Лента РREMTARE,30мм ,10м Ц=650руб с НДС ( мат = мат/6,44- мат ) Транспортныыые расходы -2% | уп | 30 |  |
| 46 | Труба ПНД по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм | 100 м | 5,1 |  |
| 48 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | 5,1 |  |
| 50 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,020621 |  |
| 51 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,004575 |  |
| 52 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м кабеля | 0,9165 |  |
| 53 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0,092 |  |
| 54 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,92 |  |
| 55 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 800 | м3 | 3,4776 |  |
| 56 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | 1 км кабеля | 0,092 |  |
| 57 | Лента сигнальная ЛСЭ-250 | м | 92 |  |
| Раздел 3. Геодезические работы. |
| Полевые работы. |
| 61 | Разбивка геодезической стрительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов - 2060*1,30*0,8 где : 1,08- районный коэф-т К=4,17 - коэфф-т перехода к ценам 2001г ( письмо Минстроя Росии от 05.03.2019 №7581-ДВ /09 ) | 1км | 0,8 |  |
| 62 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ-3-20квт- 489*1,2*0,6 | 1км | 0,6 |  |
| 63 | Фиксация трасс электротехнических сетей -1414х6,0 | 100м | 6 |  |
| 64 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между точками до 50м-81 х20 | 1точка | 20 |  |
| Прочие расходы. |
| 65 | Расходы по внешнему транспорту-12598х25,2% | % | 0,252 |  |
| 66 | Организация и ликвидация работ -12598х6% | % | 0,06 |  |
| Камеральные работы. |
| 67 | Разбивка геодезической стрительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов -680*0,6 | 1км | 0,6 |  |
| 68 | Составление схемы кабелей уличного освещения-598*1,0 | 1сх | 1 |  |
| 69 | Составление технического отчета | % | 1 |  |